衡阳大华建材有限公司年产120万米

高强预应力混凝土管桩生产项目竣工环境保护

验收监测报告

建设单位：衡阳大华建材有限公司

监测单位：湖南科博检测技术有限公司

二〇二〇年一月

目  录

1、验收项目概况	1

2、验收依据	2

3、工程建设情况	3

3.1地理位置及平面布置	3

3.2建设内容	3

3.3主要原辅材料及能源消耗	8

3.4给排水情况	9

3.5生产工艺	9

3.6项目变动情况	11

4、环境保护设施	11

4.1主要污染物产生、治理及排放情况	11

4.2其他环保设施	14

5、环境影响评价结论、意见及环评批复	17

5.1环评结论	17

5.2环评建议	17

5.3环评批复	17

6、验收执行标准	17

6.1废水评价标准	18

6.2废气评价标准	18

6.3噪声评价标准	19

7、验收监测工作内容	19

7.1环境保护设施调试效果	19

8、监测分析方法及质量保证	20

8.1废水监测采样与分析方法	20

8.2废气监测方法	21

8.3噪声监测方法	21

8.4质量保证	21

9、验收监测结果与评价	22

9.1验收监测期间气象条件及生产工况	22

9.2废水监测结果及评价	23

9.3废气监测结果及评价	24

9.4噪声监测结果及评价	26

10、环境管理检查	26

10.1环保审批手续及执行情况检查	26

10.2环保机构、环境管理规章制度	27

10.3环评批复及落实情况检查	27

11、验收监测结论与建议	29

11.1验收监测结论	29

11.2验收监测建议	30

建设项目环境保护“三同时”竣工验收登记表

附件

附件1  环评批复

附件2  监测委托函

附件3  验收监测期间生产工况

附件4  环保管理制度

附件5  环保工作总结

附件6  应急预案备案证

附件7  危废协议

附件8  危废台账

附件9  检测报告

附图

附图1  项目地理位置图

附图2  项目平面布置图

附图3  项目周边环境现状及监测点位示意图

附图4  雨污水流向图

附图5  废水排放去向图

附图6  项目现场照片

附图7  专家意见

附图8  专家签到表

附图9  网上公示截图

附图10  全国建设项目竣工验收平台公示

# 1、验收项目概况

衡阳大华建材有限公司在广泛市场调研的基础上，为资源优势配置，在湖南衡阳松木经济开发区内衡大北路以北、新安路以西地建设年产120万米高强预应力混凝土管桩生产项目，项目占地面积约30440.15平方米，总投资5880万元。

项目于2018年5月委托广州市环境保护工程设计院有限公司编制了《衡阳大华建材有限公司年产120万米高强预应力混凝土管桩生产项目环境影响报告表》，并于2018年5月24日通过了衡阳市环境保护局的审批，文号：衡环评[2018]004号。详见附件1。

根据国家及湖南省有关环境保护法律法规和文件的规定，湖南科博检测技术有限公司受衡阳大华建材有限公司的委托，对建设年产120万米高强预应力混凝土管桩生产项目进行环保验收监测。根据该项目环境影响报告表、项目审批意见和相关监测技术规范编制了验收监测方案，并于2019年7月17日～18日进行了现场监测和环境保护管理检查，企业根据验收监测结果和环境管理检查自主编制了该项目的竣工环境保护验收监测报告。

# 验收依据

2.1 建设项目环境保护相关法律、法规和规章制度

1、《中华人民共和国水污染防治法》，2017年6月27日修订，2018年1月1日实施；

2、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2016年11月7日修正；

3、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，2018年12月29日实施；

4、《中华人民共和国大气污染防治法》，2018年10月26日发布；

5、湖南省人民政府办公厅关于印发《湖南省大气污染防治专项行动方案(2016-2017年)》的通知（湘政办发[2016]33号，2016年4月28日）；

6、国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》，2017年7月16日修订，2017年10月1日实施；

7、湖南省环境保护厅关于印发《湖南省“十三五”环境保护规划》的通知（湘环发[2016]25号，2016年9月8日）；

8、生态环境部办公厅［2018］9号《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》，2018年5月16日；

9、生态环境部“国环规环评[2017]4号”《关于发布建设项目竣工环境保护验收暂行办法的公告》，2018年11月20日；

10、《衡阳大华建材有限公司年产120万米高强预应力混凝土管桩生产项目环境影响报告表》，广州市环境保护工程设计院有限公司，2018年5月；

11、关于对《衡阳大华建材有限公司年产120万米高强预应力混凝土管桩生产项目环境影响报告表》的批复，衡阳市环境保护局，文号：衡环评[2018]004号；2018年5月24日；

12、《衡阳大华建材有限公司年产120万米高强预应力混凝土管桩生产项目工环境保护验收监测方案》，2019年7月。

2.2 建设项目竣工环境保护验收技术规范

（1）《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级排放标准；

（2）《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）；

- 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）；

- 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）；

- 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）及 2013 修改单；

3、工程建设情况

## 3.1地理位置及平面布置

本项目总体呈矩形，位于湖南衡阳松木经济开发区内衡大北路以北、新安路以西地，主要设有原材料堆场、行吊成品堆场、预制构件厂房、水泥拌合站、综合楼、水泵及发电机房等。

项目地理位置：北纬：26°57'42.00"、东经：112°38'34.55"，具体详见附图1，平面布置图详见附图2。

## 3.2建设内容

本项目位于湖南衡阳松木经济开发区内衡大北路以北、新安路以西地块，占地面积约为30440.15m2，投资5880万元建设年产120米万高强预应力混凝土管桩生产项目，项目规模为年产120米万高强预应力混凝土管桩。项目员工40人，均不在厂内住宿，年工作时间300天，白天1班8小时工作制。

项目工程基本情况见表3-1。

表3-1  工程基本情况一览表

| 项目名称 | 年产120米万高强预应力混凝土管桩生产项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 衡阳大华建材有限公司 |
| 法人代表 | 黄龙春 | 联系人 | 李林 |
| 通讯地址 | 湖南衡阳松木经济开发区松枫路3期创业基地35栋 |
| 联系电话 | 17382188411 | 传真 | — | 邮政编码 | 421000 |
| 建设地点 | 湖南衡阳松木经济开发区内衡大北路以北、新安路以西地块 |
| 立项审批部门 | — | 批准文号 | — |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别及代码 | C3021 水泥制品制造 |
| 占地面积 | 30440.15m2 | 绿化面积 | 2393.3m2 |
| 总投资（万元） | 5880 | 其中：环保投资（万元） | 90 | 环保投资占总投资比例 | 1.53% |
| 劳动定员 | 项目员工40人 | 食宿情况 | 均不在厂内住宿 |
| 工作制度 | 年工作时间300天，白天1班8小时工作制 |
| 环评文件类别、编制单位及日期 | 环境影响报告表 广州市环境保护工程设计院有限公司，2018年5月 |
| 环评文件审批部门、日期及文号 | 衡阳市环境保护局 衡环评[2018]004号，2018年5月24日 |

表3-2建设内容一览表

| 项目 | 工程名称 | 环评中建设内容及其规模 | 实际建设情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体 工程 | 预制构件厂房 | 钢架结构，1F，8954.4m2 ,顶部棚盖 | 钢架结构，1F，8954.4m2 ,顶部棚盖 |
|  | 水泥拌和站 | 354m2，4F，设置棚盖及三面封闭围挡 | 354m2，4F，设置棚盖及三面封闭围挡 |
|  | 原材料堆场 | 3000m2，设置棚盖及三面封闭围挡 | 3000m2，设置棚盖及三面封闭围挡 |
|  | 行吊成品堆场 | 7000m2 | 7000m2 |
| 辅助 工程 | 综合楼 | 2550.7m2 | 2550.7m2 |
|  | 门卫 | 9m2 | 9m2 |
|  | 洗车平台 | 位于三级沉淀池西侧，30m2 | 位于三级沉淀池西侧，30m2 |
|  | 水泵及发电机房 | 108m2 | 108m2 |
| 公用工程 | 给水 | 源自园区给水管网 | 源自园区给水管网 |
|  | 排水 | 采用雨污分流制，厂界设雨水边沟 | 采用雨污分流制，厂界设雨水边沟 |
| 环保工程 | 绿化工程 | 绿化面积2393.3m2 | 绿化面积2393.3m2 |
|  | 废水处理 | 初雨池 | 1个，位于厂区西南部，容积约210m3 | 1个，位于厂区西南部，容积约210m3 |
|  |  | 隔油池 | 1座，砖混结构，容积约5m3 | 1座，砖混结构，容积约5m3 |
|  |  | 化粪池 | 1座，位于综合楼下，砖混结构，容积约20m3 | 1座，位于综合楼下，砖混结构，容积约20m3 |
|  |  | 三级沉淀池 | 1个，位于西部原料堆场中部，容积约50m3 | 1个，位于西部原料堆场中部，容积约50m3 |
|  |  | 冷凝水暂存池 | 1个，位于预制构件厂房东北部，容积约400m3 | 1个，位于预制构件厂房东北部，容积约400m3 |
|  | 废气处理设施 | 有组织粉尘：粉尘处理设施：共设置5处布袋除尘装置，在2个水泥罐及1个磨细沙罐顶部各设1个集气罩、分别配置1个布袋除尘器；在称量处设置1个集气罩、配置1个布袋除尘器；在拌和设施进料口设置1个集气罩，配置1个布袋除尘器。废气处理后分别排放（不低于15m）。 无组织粉尘：原料堆场及水泥拌和楼设棚盖和三面密闭围挡，配设塑料水管降尘，筛分工序定点喷淋洒水。 油烟：油烟净化装置+专用烟道 | 有组织粉尘：粉尘处理设施：共设置5处布袋除尘装置，在2个水泥罐及1个磨细沙罐顶部各设1个集气罩、分别配置1个布袋除尘器；在称量处设置1个集气罩、配置1个布袋除尘器；在拌和设施进料口设置1个集气罩，配置1个布袋除尘器。废气处理后分别排放（不低于15m）。 无组织粉尘：原料堆场及水泥拌和楼设棚盖和三面密闭围挡，配设塑料水管降尘，筛分工序定点喷淋洒水。 油烟：油烟净化装置+专用烟道 |
|  | 固废暂存设施 | 车间内建1个一般固废暂存间 | 固废暂存间60m2 |
|  | 噪声防治 | 主要机械设备均加装减振基础；生产车间墙壁隔声、吸声处理；厂界建围墙；厂界绿化 | 主要机械设备均加装减振基础；生产车间墙壁隔声、吸声处理；厂界建围墙；厂界绿化 |

表3-3  主要设备情况一览表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 环评报告中数量 | 现实际 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 装载机 | CLG855 | 1台 | 1台 |
| 2 | 水泥拌和机 | HLN180 | 1套 | 2套 |
| 3 | 行车 | 16T+16T | 8台 | 8台 |
| 4 | 离心机 | Φ125-2200 | 4台 | 4台 |
| 5 | 蒸压釜 | Φ320×35m | 2台 | 4台 |
| 6 | 滚焊机 | Φ300－Φ600 | 2台 | 3台 |
| 7 | 切断镦头机 | Φ7.1－Φ12.6 | 2套 | 3套 |
| 8 | 拉丝机 | LW2－6/560 | 1套 | 2套 |
| 9 | 自动切皮机 | 700×2000 | 1台 | 1台 |
| 10 | 抱箍压型机 | 1－1.5－Φ300－Φ600 | 1台 | 1台 |
| 11 | 滚圆机 | 600×600－3KW | 1台 | 1台 |
| 12 | 压板机 | Φ300－Φ500 | 1台 | 1台 |
| 13 | 进釜卷扬机 | 5T－15KW－9米/分 | 2台 | 2台 |
| 14 | 出釜卷扬机 | 8T—22KW—9米/分 | 2台 | 2台 |
| 15 | 蒸养池、蒸压釜水泵 | ZW-50-5.5KW | 4台 | 4台 |
| 16 | 大水箱水泵 | ZW-80-5.5KW | 2台 | 2台 |
| 17 | 水泵 | ISG-50-2.2KW | 2台 | 2台 |
| 18 | 脱模剂管道水泵 | IHG-40-1.5KW | 2台 | 2台 |
| 19 | 数控自动张拉机 | 300T | 1台 | 1台 |
| 20 | 螺杆式空压机 | 20立方 | 1台 | 1台 |
| 21 | 自动抓钩夹具 | 14米 | 4台 | 4台 |
| 22 | 圆桩管模 | 22.7米 | 100条 | 100条 |
| 23 | 张拉七件套 | 300=20、400=30、500=50 | 100套 | 100套 |
| 24 | 自动布料系统 | φ300、φ400、φ500 | 3套 | 3套 |
| 25 | 自动清模系统 | φ300、φ400、φ500 | 1套 | 1套 |
| 26 | 自动出渣机 | / | 1套 | 1套 |
| 27 | 自动打风炮装置 | / | 1套 | 1套 |
| 28 | 风炮 | 可比826-12.5KG | 20台 | 20台 |
| 29 | 蒸养池盖 | 3200*24300 | 6件 | 6件 |
| 30 | 入釜车（制作及装配) | 1200*2000 | 38件 | 38件 |
| 31 | 入釜车轮组 | φ330*100 | 160套 | 160套 |
| 32 | 地滑轮 | φ300*150 | 10套 | 10套 |
| 33 | 桩卡 | φ300=24φ400=36φ | 96套 | 96套 |
| 34 | 布料平车、送模机 | 1400*22000 | 7件 | 7件 |
| 35 | 轨道垫板 | 300*120 | 2800件 | 2800件 |
| 36 | 预埋件制作及安装 | 12、16、20 | 360件 | 360件 |
| 37 | 吊机楼梯平台 | 700*7500 | 4件 | 4件 |
| 38 | 滚焊机比铁平台 | 750*15000*700 | 2件 | 2件 |
| 39 | 离心机预埋支架 | 2400*1300 | 48件 | 48件 |
| 40 | 离心机锲铁 | 100*60*25 | 640套 | 640套 |
| 41 | 清模架 | 16000*12500*1600 | 1套 | 1套 |
| 42 | 吊机滑触线及支架 | 100*500*6000 | 5套 | 5套 |
| 43 | 电器系统设备 | / | 1套 | 1套 |
| 44 | 空压机气管系统 | DN100、DN80、DN50、DN25 | 1套 | 1套 |
| 45 | 蒸养池水封槽钢 | DN100、DN80、DN50、DN25 | 7件 | 7件 |
| 46 | 脱模剂搅拌系统 | 1000*1000*1200 | 1套 | 1套 |
| 47 | 布料线＼张拉机轨道 | 24kg | 630米 | 630米 |
| 48 | 送模机轨道 | 24kg | 380米 | 380米 |
| 49 | 进出釜轨道 | 38kg | 340米 | 340米 |
| 50 | 回车轨道 | 38kg | 270米 | 270米 |
| 51 | 过桥轨道及摆渡车 | 38kg | 60米 | 60米 |
| 52 | 蒸压釜维修平台 | 50角铁、10号槽钢 | 2套 | 2套 |
| 53 | 仓库货架工具柜 | 3000*2000*500 | 24件 | 24件 |
| 54 | 地磅 | 100T | 1台 | 1台 |
| 55 | 吊具吊链 | 8＋8Ｔ、φ20*1500 | 20副 | 20副 |
| 56 | 蒸汽管道及保温 | φ150φ133φ108φ57φ32 | 680米 | 680米 |
| 57 | 皮带输送 | / | 3台 | 3台 |
| 58 | 螺旋输送 | / | 2台 | 2台 |
| 59 | 粉料罐 | / | / | 1个 |

## 3.3主要原辅材料及能源消耗

项目原辅材料见表3-3；主要能源消耗见下表3-4；主要产品方案见表3-5：

表3-3  项目原辅材料一览表

| 序号 | 名称 | 年用量（t/a) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水泥 | 58520 | / |
| 2 | 砂 | 103764 | / |
| 3 | 碎石 | 190376 | / |
| 4 | 磨细纱 | 10780 | / |
| 5 | PC钢棒 | 6626 | / |
| 6 | 冷拔丝 | 3868 | / |
| 7 | 钢板 | 6604 | / |
| 8 | 减水剂 | 1694 | / |
| 9 | 蒸汽 | 0.48×106 | 1.1MP |
| 10 | 脱模剂 | 24 | / |

表3-4  主要能源消耗一览表

| 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 水 | 24005.5 | m³/a |
| 电 | 120000 | kW·h/a |

表3-5 产品方案

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 年产量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 预应力高强混凝土管桩 | m | 120万 |

## 3.4给排水情况

本项目用水由市政供水。本项目用水主要为员工生活用水、水泥拌和用水、洗石用水、设备及车辆冲洗用水。

项目生活污水中餐饮废水经隔油池处理后与其他生活污水一同经化粪池处理后，排入园区污水管网；洗石用水经压滤机处理后循环使用不外排；拌和用水大部分进入产品，少部分损耗，不外排；设备及车辆冲洗用水通过地面截排水设施收集至三级沉淀池处理后回用于生产。

## 3.5生产工艺

工艺流程：

本项目生产工艺及产污流程见下图3-1：

图3-1 生产工艺及产污节点图

生产工艺流程简介：

- 筛分：项目沙料需进行筛分，筛分出粒径大于3mm的颗粒作为石料使用，得到2.5mm-2.9mm的沙料，此部分将产生一定粉尘。

- 洗石：项目需对石料进行洗石，洗石废水循环使用，需定期补水。

- 称量：对沙、石、水泥、磨细沙、水、减水剂进行称量，水泥、磨细沙、沙由输送带落至称量秤上将产生一定粉尘。

- 拌和：在拌和设施内对物料进行拌和，物料由秤落入拌和设施内将产生一定投料粉尘。

- 拉丝：对线材进行冷拉丝，由直径6.5mm拉至4.5mm。

- 编笼：制作钢筋笼。

- 布料抹浆：将水泥拌和物浇灌入模具中。

- 合模：将两个模具合在一起，螺丝固定。

- 预应力张拉：在工程结构构件承受外荷载之前,对受拉模块中的钢绞线，施加预压应力，提高构件的抗弯能力和刚度,推迟裂缝出现的时间,增加构件的耐久性。

- 蒸养：以蒸汽为热介质使水泥拌和物加速硬化，将产生一定蒸汽冷凝水，回用于生产。

- 拆模：喷脱模剂进行拆模。

## 3.6项目变动情况

根据环评报告、环评批复及现场勘察，本项目存在变动情况，主要变动情况见表3-6。

表3-6 项目主要变动情况

| 序号 | 环评报告及批复内容 | 变动情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 洗石废水经三级沉淀池沉淀后循环使用不外排 | 洗石废水经压滤机处理后循环使用不外排 |

洗石废水通过压滤机处理可以更有效的进行泥水分离，通过物理的方法将泥石分离出来，先用初沉池自然沉降的办法将细沙沉淀下来，然后通过添加絮凝剂，形成颗粒沉淀，上清液进入清水池回用，下层淤泥进入污泥脱水设备。

# 4、环境保护设施

## 4.1主要污染物产生、治理及排放情况

### 4.1.1废水污染源产生、治理及排放情况

产生源：项目废水主要为生活污水和生产废水。

- 生活污水为员工生活用水。

（2）生产废水主要为洗石用水、设备及车辆冲洗用水、厂区初期雨水。

治理措施及排放情况：

- 项目生活污水经现有化粪池处理后排入园区污水管网；

- 洗石用水经压滤机处理后循环使用不外排；

- 设备及车辆冲洗用水通过地面截排水设施收集至三级沉淀池处理后回用于生产；

（4）初期雨水经初期雨水池收集后回用于降尘不外排。

项目废水主要污染源产生、治理及排放情况见表4-1。

表4-1  项目废水污染源产生、治理及排放措施

| 序号 | 产生源 | 治理措施 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活污水 | 现有化粪池 | 园区污水管网 |
| 2 | 洗石用水 | 压滤机 | 循环使用 |
| 3 | 设备及车辆冲洗用水 | 三级沉淀池 | 回用于生产 |
| 4 | 初期雨水 | 初期雨水池 | 回用于降尘 |

### 4.1.2废气污染源产生、治理及排放情况

产生源：主要废气为水泥仓、磨细沙仓仓顶粉尘、称量粉尘、拌和设施投料粉尘、沙料筛分粉尘、砂石堆场扬尘、装卸粉尘、金属粉尘、焊接烟尘以及食堂厨房产生的油烟废气。

治理措施及排放情况：

项目水泥及磨细沙入罐、物料称量、拌和投料过程中产生的粉尘经集气罩收集后进入布袋除尘器处理后的废气通过15m高排气筒排放，未收集的粉尘以无组织形式排放；食堂油烟经静电油烟净化器处理后通过油烟排放管道排放；沙料筛分、砂石堆场及装卸扬尘、金属粉尘、焊接烟尘采取洒水降尘、加设棚盖及围挡、加强通风等措施后无组织排放。

项目废气污染源产生、治理及排放见表4-2。

表4-2 废气污染源产生、治理及排放

| 序号 | 产生源 | 治理措施 | 废气去向 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水泥及磨细沙入罐、物料称量、拌和投料 | 布袋除尘器 | 15m高排气筒排放 |
| 2 | 食堂油烟 | 静电油烟净化器 | 油烟排放管道排放 |
| 3 | 沙料筛分、砂石堆场及装卸扬尘、金属粉尘、焊接烟尘 | 洒水降尘、加设棚盖及围挡、加强通风 | 无组织排放 |

### 4.1.3噪声污染源产生、治理及排放情况

产生源：

项目主要噪声源来自水泥拌和物拌和机、滚焊机等机械设备运行噪声。

治理措施及排放情况：

选用低噪声设备，通过基础减震，建筑隔声降噪。

### 4.1.4固体废弃物产生、治理及排放情况

产生源：本项目固体废物主要有员工生活垃圾、切割产生的边角料、脱模产生的边角料、沉降金属颗粒物、废焊条及焊渣、布袋除尘器收集的粉尘、废铁、不合格产品、沉渣、废油、废脱模剂及其废包装桶。

治理措施及排放情况：

- 生活垃圾由企业自行运至当地生活垃圾中转站，再由环卫部门统一清运、处理；

- 切割产生的边角料、沉降金属颗粒物、焊渣、废铁分类收集暂存，再统一外售给废品回收单位；

- 脱模产生的边角料和不合格产品可送给附近工地作填方使用；

- 布袋除尘器收集到的水泥粉尘可全部回用于生产；

- 沉淀池沉渣交由环卫部门进行处理；

- 废焊条交给原生产厂家回收处理；

- 废油、废脱模剂经危废暂存间妥善暂存后，定期交由湖南衡兴环保科技开发有限公司处理。

- 废油桶、废脱模剂桶收集后交由有资质单位处理。

项目固体废物产生、治理及排放情况见表4-3。

表4-3项目固体废物产生、治理及排放情况

| 污染源类别 | 产污环节 | 固废属性 | 产生量(t/a) | 防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活垃圾 | 日常生活 | 一般固废 | 15 | 当地环卫部门处理 |
| 切割产生的边角料 | 生产过程 | 一般固废 | 54.365 | 外售给废品回收单位 |
| 沉降金属颗粒物 | 生产过程 | 一般固废 | 1.09 |  |
| 焊渣 | 生产过程 | 一般固废 | 0.2 |  |
| 废铁 | 生产过程 | 一般固废 | 50 |  |
| 废焊条 | 生产过程 | 一般固废 | 0.1 | 原生产厂家回收处理 |
| 脱模产生的边角料和不合格产品 | 生产过程 | 一般固废 | 700 | 给附近工地作填方使用 |
| 布袋除尘器收集到的水泥粉尘 | 生产过程 | 一般固废 | 4.7793 | 全部回用于生产 |
| 沉淀池沉渣 | 生产过程 | 一般固废 | 10 | 委托环卫部门处理 |
| 废油、废脱模剂 | 生产过程 | 危险废物 | 0.3 | 交由湖南衡兴环保科技开发有限公司处理 |
| 废油桶、废脱模剂桶 | 生产过程 | 危险废物 | 0.5 | 交由有资质单位处理 |

## 4.2其他环保设施

### 4.2.1环保设施一览表

项目总投资5880万元，其中环保投资90万元，占总投资的1.53%。环保投资组成见表4-4。

表4-4 工程环保投资一览表

| 序号 | 项目 | 污染源 | 环保设施 | 投资估算 (万元) | 实际投资 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废气 | 食堂厨房 | 除油烟机+专用油烟管道 | 2 | 2 |
|  |  | 罐区、拌和楼 | 布袋除尘装置+15m高排气筒 | 48 | 48 |
|  |  | 筛分 | 定点喷淋洒水 | 2 | 2 |
|  |  | 砂石堆场、装卸等 | 砂石堆场上方加设棚盖、四周设置围挡、塑料水管降尘、厂区洒水降尘 | 4 | 4 |
|  |  | 焊接烟尘、金属粉尘 | 加强通风（排气扇等） | 1 | 1 |
| 2 | 废水 | 生活污水 | 化粪池 | 3 | 3 |
|  |  |  | 隔油池 |  |  |
|  |  | 初期雨水 | 初期雨水池 | 1 | 1 |
|  |  | 冲洗水、冷凝水 | 三级沉淀池、冷凝水暂存池 | 5 | 5 |
|  |  | 洗石废水 | 压滤机 | / | 3 |
| 3 | 噪声 | 生产设备 | 主要机械设备均加装减振基础；生产车间墙壁隔声、吸声处理；厂界加建围墙；厂界加强绿化 | 20 | 20 |
| 4 | 固废 | 切割产生的边角料、沉降金属颗粒物、焊渣、废铁 | 固废暂存间 | 1 | 1 |
|  |  | 废油、废脱模剂及其废包装桶 | 危废暂存间 |  |  |
|  |  | 生活垃圾 | 生活垃圾暂存装置 | 1 | 1 |
| 5 | 合计 | 87 | 90 |

表4-5    竣工验收落实情况一览表

| 内容类型 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 食堂厨房 | 油烟 | 处理效率80%的除油烟机+专用油烟管道 | 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001） |
|  | 罐区、拌和楼 | 粉尘 | 共设置5处布袋除尘装置，在2个水泥罐及1个磨细沙罐顶部各设1个集气罩、分别配置1个布袋除尘器；在称量处设置1个集气罩、配置1个布袋除尘器；在拌和设施进料口设置1个集气罩，配置1个布袋除尘器。废气处理后分别由15m高排气筒排放 | 有组织排放达到《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2中标准 |
|  | 生产车间 | 焊接烟尘、金属粉尘 | 加强车间通风 | 无组织排放达到《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3无组织排放监控浓度限值 |
|  | 厂区 | 粉尘 | 砂石堆场围挡棚盖、厂区洒水降尘、筛分定点喷淋洒水 | 无组织排放达到《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3无组织排放监控浓度限值 |
| 水污染物 | 生活污水 | COD、BOD5、氨氮、SS、动植物油 | 化粪池、隔油池 | 排入园区污水管网 |
|  | 洗石废水 | SS | 压滤机 | 循环使用不外排 |
|  | 初期雨水 | SS | 厂区雨水池 | 收集回用于生产 |
|  | 设备冲洗废水、冷凝水 | SS | 收集至三级沉淀池沉淀后回用 |  |
| 固体 废物 | 员工办公、 生活 | 生活垃圾 | 送当地生活垃圾转运站 |
|  | 生产过程 | 切割产生的边角料、沉降金属颗粒物、焊渣、废铁 | 统一外售给废品回收单位 |
|  |  | 脱模产生的边角料、不合格产品 | 送给附近工地作填方使用 |
|  |  | 布袋除尘器收集的粉尘 | 全部回用与生产 |
|  |  | 沉渣 | 委托环卫部门处理 |
|  |  | 废焊条 | 交给原生产厂家回收处理 |
|  |  | 废油、废脱模剂 | 交由湖南衡兴环保科技开发有限公司处理 |
|  |  | 废油桶、废脱模剂桶 | 交由有资质单位处理 |
| 噪 声 | 本项目在运营期间噪声源为设备噪声,通过加装减振基础；生产车间墙壁隔声、吸声处理；厂界加建围墙；厂界加强绿化等，对外环境影响较小，达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |

# 5、环境影响评价结论、意见及环评批复

## 5.1环评结论

衡阳大华建材有限公司建设年产120万米高强预应力混凝土管桩生产项目符合国家产业政策。通过对该项目的工程分析、环境影响分析，在采取本报告提出的污染控制措施的基础上，本项目对环境的影响较小。本项目的建设和实施从环境保护的角度分析是可行的。

## 5.2环评建议

（1）认真落实各项污染防治措施，建设项目应严格执行环保“三同时”管理制度，确保投资及时到位；

（2）加强对设备的维护保养，要求合理布置车间内的高噪声设备，并采取基础减震处理；

（3）建议加强清洁生产管理，在项目投产运行后各生产环节尽量做到节约资源，降低消耗，减少污染；

（4）建议生产过程中，提高工人的熟练程度，减少污染物的产生量。

## 5.3环评批复

项目于2018年5月委托广州市环境保护工程设计院有限公司编制了《衡阳大华建材有限公司建设年产120万米高强预应力混凝土管桩生产项目环境影响报告表》，并于2018年5月24日通过了衡阳市环境保护局的审批，文号：衡环评[2018]006号（详见附件1）。

# 6、验收执行标准

依据衡阳市环境保护局关于《衡阳大华建材有限公司建设年产120万米高强预应力混凝土管桩生产项目环境影响报告表》的批复以及环评要求，本项目验收监测标准执行如下：

## 6.1废水评价标准

项目生活污水经化粪池处理后排入园区污水管网，项目生活污水外排口监测因子执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级排放标准，具体标准限值见表6-1。

表6-1  废水评价标准及限值

| 监测位置 | 监测项目 | 单位 | 标准限值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生活污水外排口 | pH值 | 无量纲 | 6-9 |
|  | 化学需氧量 | mg/L | 500 |
|  | 悬浮物 | mg/L | 400 |
|  | 氨氮 | mg/L | / |
|  | 动植物油 | mg/L | 100 |
|  | 总磷 | mg/L | / |
|  | 粪大肠菌群 | 个/L | / |
|  | 阴离子表面活性剂 | mg/L | 20 |
| 执行标准 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级排放标准 |

## 6.2废气评价标准

项目有组织排放废气执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2中标准，无组织排放废气执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）》表3中限值的要求；食堂油烟废气执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）。具体标准限值见表6-2。

表6-2  废气及环境空气评价标准及限值

| 类别 | 监测项目 | 单位 | 标准限值 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织废气 | 颗粒物 | mg/m3 | 10 | 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2中标准 |
|  | 油烟 | mg/m3 | 2.0 | 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001） |
| 无组织废气 | 颗粒物 | mg/m3 | 0.5 | 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）》表3中限值的要求 |

## 6.3噪声评价标准

项目东、南、北、西面厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，具体标准限值见表6-3。

表6-3 噪声评价标准及限值

| 监测点位 | 标准级别 | 标准值 Leq[dB(A)] | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 南、东、西、北面 | 3类 | 65（昼间）；55（夜间） | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） |

# 7、验收监测工作内容

## 7.1环境保护设施调试效果

### 7.1.1废水监测内容

废水监测内容见表7-1，监测点位见附图3。

表7-1  废水监测内容及频次

| 监测点位 | 监测因子 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 生活污水外排口 | pH值、化学需氧量、氨氮、悬浮物、动植物油、总磷、粪大肠菌群、阴离子表面活性剂 | 连续监测2天，每天采集4次样 |

### 7.1.2废气监测内容

废气监测内容见表7-2，监测点位见附图3。

表7-2  废气监测内容

| 监测点位 | 监测类别 | 监测因子 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 厂界上风向1个参照点 下风向2个监测点 | 无组织废气 | 颗粒物 | 连续监测2天，每天3次 |
| 车间上风向1个参照点 下风向2个监测点 |  |  |  |
| 废气排气筒检测孔(15m) | 有组织废气 | 颗粒物 | 连续监测2天，每天3次 |
| 油烟管道 | 有组织废气 | 油烟 | 连续监测1天，每天5次 |

### 7.1.3噪声监测内容

噪声监测内容详见表7-3，监测点位见附图3。

表7-3  噪声监测内容

| 监测项目 | 监测点位 | 监测因子 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 厂界噪声 | 企业厂界东面以外1 米 企业厂界南面以外1 米 企业厂界西面以外1 米 企业厂界北面以外1 米 | 昼间、夜间噪声 | 连续监测2天，每天昼、夜各监测1次 |

# 8、监测分析方法及质量保证

## 8.1废水监测采样与分析方法

废水采样标准与规范为地表水和污水监测技术规范(HJ/T91-2002)、《水质采样方案设计技术规定》HJ 495-2009。废水分析方法与检测仪器见表8-1。

表8-1 废水监测分析方法与仪器

| 监测项目 | 使用仪器 | 监测分析方法 | 最低检出限 |
| --- | --- | --- | --- |
| pH值 | PHS-3C酸度计 | 玻璃电极法GB /T6920-1986 | 0-14（无量纲） |
| 化学需氧量 | 酸式滴定管 | 重铬酸盐法 HJ828-2017 | 4mg/L |
| 氨氮 | 722G可见分光光度计 | 纳氏试剂光度法 HJ 535-2009 | 0.025mg/L |
| 悬浮物 | CP114电子天平 | 重量法GB/T 11901-1989 | 4mg/L |
| 动植物油 | JLBG-126红外测油仪 | 红外分光光度法 HJ 637-2018 | 0.06mg/L |
| 总磷 | 722G可见分光光度计 | 钼酸铵分光光度法GB/T11893-1989 | 0.01mg/L |
| 粪大肠菌群 | SPX-250B型生化培养箱 | 多管发酵法HJ/T347.2-2018 | / |
| 阴离子表面活性剂 | 722G可见分光光度计 | 亚甲蓝光分光光度法GB/T7494-1987 | 0.05mg/L |

## 8.2废气监测方法

废气采样标准与规范为《大气污染物无组织排放监测技术导则》HJ/T 55-2000；《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》GB/T 16157-1996。分析方法与检测仪器见表8-2。

表8-2  废气监测分析方法与仪器

| 检测项目 | 检测方法及依据 | 所用仪器 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 颗粒物 | 《颗粒物的测定重量法》GB/T15432-1995 | CP114电子天平 | 0.001mg/m3 |
| 油烟 | 《饮食业油烟采样方法与分析方法》GB18483-2001 | JLBG-126红外测油仪 | / |

## 8.3噪声监测方法

噪声分析方法与检测仪器见表8-3。

表8-3  噪声监测分析方法

| 监测项目 | 使用仪器 | 监测分析方法 | 最低检出限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 厂界噪声 | AWA5636型多功能声级计 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008） | 30dB(A) |

## 8.4质量保证

（1）现场采样和监测必须保证生产及设备正常运转。

（2）监测人员经过持证上岗考核并持有合格证书持证上岗。

（3）现场测试仪器在测试前进行校准，并保证仪器在有效检定期内。

（4）按照国家和行业标准合理布设监测点位，保证各点位布设的科学性和可比性。

（5）现场采样和测试严格按照《验收监测方案》进行，并对验收监测期间发生的各种异常情况进行详细记录，未能按《验收监测方案》进行现场采样和测试的，对原因进行详细说明。

（6）为保证监测数据准确可靠，在样品的采集、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按照《环境监测技术规范》等国家有关技术规定和标准的要求进行质量保证。

（7）按国家标准和监测技术规范有关要求进行数据处理和填报监测记录和分析测试结果，并按有关规定和要求进行三级审核。

# 9、验收监测结果与评价

## 9.1验收监测期间气象条件及生产工况

2019年7月17日～18日湖南科博检测技术有限公司对年产120万米高强预应力混凝土管桩生产项目进行了现场监测，根据国家对建设项目竣工环保验收监测的技术要求，验收监测期间，项目正常生产即可进行现场采样和测试。表9-1是验收监测期间项目的运行负荷（由业主提供），表9-2是验收监测期间天气情况。

表9-1  验收期间生产工况表

| 监测日期 | 名称 | 设计年生产量 | 设计日生产量 | 监测期间日生产量 | 负荷（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7月17日 | 高强预应力混凝土管桩 | 120万米 | 0.4万米 | 0.3万米 | 75.0 |
| 7月18日 | 高强预应力混凝土管桩 | 120万米 | 0.4万米 | 0.3万米 | 75.0 |
| 备注 | 生产工况由建设方提供，项目年工作时间300天 |

表9-2  监测期间气象参数表

| 采样日期 | 气象参数 |
| --- | --- |
|  | 天气 | 气温（℃） | 气压（kPa） | 风速（m/s） | 风向 | 相对湿度（%） |
| 7月17日 | 晴 | 34.1-37.6 | 99.4-99.8 | 1.2-2.1 | 西南 | 50-56 |
| 7月18日 | 晴 | 34.7-37.5 | 99.7-99.9 | 1.2-1.7 | 西南 | 52-54 |

以上气象条件符合监测技术规范要求。

## 9.2废水监测结果及评价

废水监测结果见表9-3， 监测点位详见附图3。

表9-3  废水监测结果

单位：pH值无量纲，其他为mg/L

| 监测 位置 | 监测 因子 | 监测 日期 | 监测结果 | 标准 限值 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1次 | 2次 | 3次 | 4次 | 平均值 |  |  |
| 生活污水外排口 | pH值 | 7月17日 | 8.15 | 8.35 | 8.24 | 8.20 | 8.15-8.35 | 6~9 | 达标 |
|  |  | 7月18日 | 8.04 | 8.15 | 8.33 | 8.26 | 8.04-8.33 | 6~9 | 达标 |
|  | 化学需 氧量 | 7月17日 | 34 | 35 | 33 | 34 | 34 | 500 | 达标 |
|  |  | 7月18日 | 34 | 35 | 33 | 34 | 34 | 500 | 达标 |
|  | 氨氮 | 7月17日 | 1.09 | 1.17 | 1.01 | 1.27 | 1.14 | / | / |
|  |  | 7月18日 | 1.23 | 1.39 | 1.14 | 1.03 | 1.20 | / | / |
|  | 悬浮物 | 7月17日 | 22 | 20 | 23 | 24 | 22.3 | 400 | 达标 |
|  |  | 7月18日 | 21 | 22 | 24 | 23 | 22.5 | 400 | 达标 |
|  | 动植物油 物油 | 7月17日 | 0.16 | 0.11 | 0.13 | 0.11 | 0.13 | 100 | 达标 |
|  |  | 7月18日 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 100 | 达标 |
|  | 总磷 | 7月17日 | 0.066 | 0.071 | 0.053 | 0.082 | 0.068 | / | / |
|  |  | 7月18日 | 0.075 | 0.087 | 0.062 | 0.070 | 0.074 | / | / |
|  | 粪大肠菌群 | 7月17日 | 28000 | 22000 | 28000 | 24000 | 25500 | / | / |
|  |  | 7月18日 | 25000 | 17000 | 25000 | 21000 | 22000 | / | / |
|  | 阴离子表面活性剂 | 7月17日 | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 20 | 达标 |
|  |  | 7月18日 | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 20 | 达标 |

监测结果表明，验收监测期间，项目生活污水排放口的化学需氧量、氨氮、悬浮物、动植物油、总磷、粪大肠菌群、阴离子表面活性剂的日均值及pH值范围均达到了《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级排放标准要求。

## 9.3废气监测结果及评价

无组织废气监测结果见表9-4，监测点位见附图3。

表9-4 无组织废气监测结果                       单位：mg/m3

| 监测 位置 | 监测 因子 | 监测 日期 | 监测结果 | 标准 限值 | 是否 达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1次 | 2次 | 3次 |  |  |
| 厂界上风向点○1 | 颗粒物 | 7月17日 | 0.115 | 0.077 | 0.096 | / | / |
|  |  | 7月18日 | 0.096 | 0.115 | 0.077 | / | / |
| 厂界下风向点○2 | 颗粒物 | 7月17日 | 0.154 | 0.135 | 0.173 | 0.5 | 达标 |
|  |  | 7月18日 | 0.154 | 0.173 | 0.135 | 0.5 | 达标 |
| 厂界下风向点○3 | 颗粒物 | 7月17日 | 0.135 | 0.173 | 0.154 | 0.5 | 达标 |
|  |  | 7月18日 | 0.154 | 0.135 | 0.173 | 0.5 | 达标 |
| 车间上风向点○1 | 颗粒物 | 7月17日 | 0.077 | 0.115 | 0.096 |  | / |
|  |  | 7月18日 | 0.077 | 0.115 | 0.096 | / | / |
| 车间下风向点○2 | 颗粒物 | 7月17日 | 0.135 | 0.154 | 0.154 | 0.5 | 达标 |
|  |  | 7月18 日 | 0.135 | 0.154 | 0.173 | 0.5 | 达标 |
| 车间下风向点○3 | 颗粒物 | 7月17 日 | 0.173 | 0.135 | 0.154 | 0.5 | 达标 |
|  |  | 7月18日 | 0.154 | 0.135 | 0.173 | 0.5 | 达标 |

有组织废气监测结果见表9-5，监测点位置见附图3。

表9-5 有组织废气监测结果                      单位：mg/m3

| 监测 点位 | 监测项目 | 监测 日期 | 单位 | 检测结果 | 标准 限值 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 |  |  |
| 布袋除尘器排气筒监测孔◎1 | 颗粒物 | 实测浓度 | 7月 17日 | mg/m³ | 20L | 20L | 20L | 10 | 达标 |
|  |  | 标干风量 |  | m³/h | 3936 | 3614 | 3130 | / | / |
|  |  | 排放速率 |  | kg/h | 0.018 | 0.021 | 0.022 | / | / |
|  | 颗粒物 | 实测浓度 | 7月 18日 | mg/m³ | 20L | 20L | 20L | 10 | 达标 |
|  |  | 标干风量 |  | m³/h | 3888 | 3704 | 3790 | / | / |
|  |  | 排放速率 |  | kg/h | 0.025 | 0.025 | 0.018 | / | / |

表9-6 油烟监测结果                      单位：mg/m3

| 采样时间 | 监测因子 | 检测结果 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 基准排放浓度 | 平均基准排放浓度 |  |
| 2019.7.17 | 油烟 | 0.61 | 0.48 | mg/m3 |
|  |  | 0.57 |  |  |
|  |  | 0.38 |  |  |
|  |  | 0.40 |  |  |
|  |  | 0.42 |  |  |

监测结果表明，验收监测期间，项目有组织排放废气监测点颗粒物检测结果均达到《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2中标准要求；项目无组织排放废气监测点颗粒物检测结果均达到《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3中无组织排放标准要求；食堂油烟废气检测结果均达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中排放标准要求。

## 9.4噪声监测结果及评价

噪声监测结果见表9-7，监测点位置见附图3。

表9-7 噪声监测结果                  单位：Leq[dB(A)]

| 监测点位 | 主要声源 | 检测 时间 | 监测结果dB(A) | 标准 限值 | 是否 达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 7月17日 | 7月18日 |  |  |
| 项目东面外1m处▲1 | 设备噪声 | 昼间 | 60.9 | 61.6 | 65 | 达标 |
|  |  | 夜间 | 51.3 | 51.4 | 55 | 达标 |
| 项目南面外1m处▲2 | 设备噪声 | 昼间 | 62.0 | 61.6 | 65 | 达标 |
|  | 生产噪声 | 夜间 | 51.8 | 52.1 | 55 | 达标 |
| 项目西面外1m处▲3 | 设备噪声 | 昼间 | 59.3 | 59.4 | 65 | 达标 |
|  | 生产噪声 | 夜间 | 51.2 | 51.8 | 55 | 达标 |
| 项目北面外1m处▲4 | 设备噪声 | 昼间 | 58.5 | 58.9 | 65 | 达标 |
|  |  | 夜间 | 50.2 | 51.1 | 55 | 达标 |

监测结果表明，验收监测期间，项目厂界东、南、西、北侧监测点昼间、夜间厂界噪声监测结果达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

# 10、环境管理检查

## 10.1环保审批手续及执行情况检查

项目于2018年10月委托广州市环境保护工程设计院有限公司编制了《衡阳大华建材有限公司年产120万米高强预应力混凝土管桩生产项目环境影响报告表》，并于2018年5月24日通过了衡阳市环境保护局的审批，文号：衡环评[2018]004号。详见附件1。

项目目前设施运行稳定。根据相关政策要求委托湖南科博检测技术有限公司对该项目进行建设项目竣工环境保护验收监测。

## 10.2环保机构、环境管理规章制度

本项目日常环境管理工作由总经理负责，环保设施的日常维修和管理由设备管理员负责；公司编制了环保设施维护的相关规定；制定了相关的环保管理制度（详见附件4、5）。

## 10.3环评批复及落实情况检查

根据《建设项目环境保护管理条例》和《中华人民共和国环境保护法》（第二十六条）规定：“建设项目中防止污染的设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用”。该项目从项目立项，环境影响评价，环境影响评价审批，设计、施工和试生产期的各项环保审批手续及有关资料齐全，验收监测期间各项污染物处理设施均正常运行。验收监测期间，我们对环评批复的要求是否落实进行了检查，检查结果见表10-1。

表10-1  环评批复落实情况

| 环评批复要求 | 实际落实情况 | 是否 落实 |
| --- | --- | --- |
| 衡阳大华建材有限公司拟投资5880万元在衡阳松木经济开发区内衡大北路以北、新安路以西地块建设年产120万米高强预应力混凝土管桩生产项目。项目总占地面积30440.15㎡（45.66亩），总建筑面积11977.1㎡。项目建设预制构件厂房、水泥拌合站、原材料堆场、行吊成品堆场等主体工程，并配套建设辅助、公用及环保工程。 | 衡阳大华建材有限公司投资5880万元在衡阳松木经济开发区内衡大北路以北、新安路以西地块建设年产120万米高强预应力混凝土管桩生产项目。项目总占地面积30440.15㎡（45.66亩），总建筑面积11977.1㎡。项目建设预制构件厂房、水泥拌合站、原材料堆场、行吊成品堆场等主体工程，并配套建设辅助、公用及环保工程。 | 已落实 |
| 加强项目施工期的环境管理工作，采取路面洒水、围挡作业、加强防尘网、渣土封闭运在施工场地设置清洗点等措施防止扬尘污染；外购混凝土搅拌料，采用低噪声设备和限制作业时间、防止噪声扰民。在保证工程质量的同时，尽量缩短施工时间。主体工程完成后，及时做好地表植被恢复工作。 | 项目施工期均按照环评批复要求进行。 | 已落实 |
| 水泥仓磨细沙仓仓顶粉尘、称量粉尘和拌合设施投料粉尘经各自配置集气罩收集+布袋除尘器处理后经不低于15米高排气筒达标排放；水泥拌合楼和原材料堆场设置棚盖及三面封闭围挡，洒水降尘、筛分工序定点喷淋洒水以减少无组织粉尘排放。洗石废水、车辆和设备冲洗废水、蒸汽冷凝养护水等生产废水经三级沉定池处理后回用不外排；初期雨水经收集沉淀处理后回用于生产；生活废水经化粪池处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准，经园区污水管网排入松木污水处理厂进一步处理。 | 水泥仓磨细沙仓仓顶粉尘、称量粉尘和拌合设施投料粉尘经集气罩收集+布袋除尘器处理后经15米高排气筒高空排放，水泥拌合楼和原材料堆场设置了棚盖及三面封闭围挡，洒水降尘、筛分工序定点喷淋洒水，减少了无组织粉尘排放。经监测分析，项目布袋除尘器排气筒中颗粒物监测结果达到了水泥行业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2中排放标准要求；无组织排放废气监测点颗粒物监测结果均达到《水泥行业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3中无组织排放标准要求；食堂油烟废气达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）标准要求。项目洗石用水经压滤机处理后循环使用不外排；拌和用水大部分进入产品，少部分损耗，不外排；设备及车辆冲洗用水通过地面截排水设施收集至三级沉淀池处理后回用于生产；生活污水中餐饮废水经隔油池处理后与其他生活污水一同经化粪池处理后排入园区污水管网。经监测分析，项目生活污水排放口的化学需氧量、氨氮、悬浮物、动植物油、总磷、粪大肠菌群、阴离子表面活性剂的日均值及pH值范围均达到了《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级排放标准要求。 | 项目洗石用水经压滤机处理后循环使用不外排 |
| 切割产生的废边角料、沉降金属颗粒物、焊渣、废铁分类收集后外售给相关单位；布袋收灰尘回用于生产；废焊条交由厂家回收利用；脱膜产生的边角料和不合格产品作工地填方使用；沉淀池沉渣不设堆放点，清理后即刻清运；废机油、废脱模剂及其废包装桶为危险废物，收集后送至有资质单位妥善处理；生活垃圾交由环卫部门定期清运。选用低噪声设备并合理布局，采用减震、消声、隔声等降噪措施确保厂界噪声达到《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）中的相应标准。 | 本次验收监测期间，生活垃圾由企业自行运至当地生活垃圾中转站，再由环卫部门统一清运、处理；切割产生的边角料、沉降金属颗粒物、焊渣、废铁分类收集暂存，再统一外售给废品回收单位；脱模产生的边角料和不合格产品可送给附近工地作填方使用；布袋除尘器收集到的水泥粉尘可全部回用于生产；废焊条交给原生产厂家回收处理；废油、废脱模剂经危废暂存间妥善暂存后，定期交由湖南衡兴环保科技开发有限公司处理，废油桶、废脱模剂桶收集后交由有资质单位处理。 | 已落实 |

# 11、验收监测结论与建议

## 11.1验收监测结论

湖南科博检测技术有限公司受衡阳大华建材有限公司的委托，承担建设年产120万米高强预应力混凝土管桩生产项目的竣工环境保护验收监测。现综合验收监测和环境管理检查结果，结论如下：

（1）建设单位基本按照环境保护主管部门对该项目环评审批意见要求进行了逐条落实，各环保设施运行正常。

（2）本次验收监测期间，项目正常生产运行，天气状况良好，符合验收监测技术规范要求，监测结果真实有效。

（3）本次验收监测期间，项目生活污水排放口的化学需氧量、氨氮、悬浮物、动植物油、总磷、粪大肠菌群、阴离子表面活性剂的日均值及pH值范围均达到了《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级排放标准要求。

（4）本次验收监测期间，项目有组织排放废气监测点颗粒物检测结果均达到《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）》表2中标准；无组织排放废气监测点颗粒物检测结果均达到《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）》表3中限值的要求；食堂油烟废气检测结果达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）标准要求。

（5）本次验收监测期间，项目厂界东、南、西、北侧的昼间、夜间厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

（6）本次验收监测期间，生活垃圾由企业自行运至当地生活垃圾中转站，再由环卫部门统一清运、处理；切割产生的边角料、沉降金属颗粒物、焊渣、废铁分类收集暂存，再统一外售给废品回收单位；脱模产生的边角料和不合格产品可送给附近工地作填方使用；布袋除尘器收集到的水泥粉尘可全部回用于生产；沉淀池沉渣委托环卫部门进行处理；废焊条交给原生产厂家回收处理；废油、废脱模剂经危废暂存间妥善暂存后，定期交由湖南衡兴环保科技开发有限公司处理；废油桶、废脱模剂桶经收集后交由有资质单位处理。

总体结论：衡阳大华建材限公司年产120米万高强预应力混凝土管桩生产项目的废水、废气、厂界噪声均达标排放，固体废弃物得到妥善处置。环评批复的主要要求得到落实。

## 11.2验收监测建议

- 加强管理，建立健全安全环境管理制度，确保各类污染防治设施正常运转，保证污染物持续、稳定全面达标排放。进一步提高环保总体管理水平，完善并严格执行各项环保规章制度。

- 加强对设备的维护、检修以及保养，减少因设备损坏而造成噪声过大，影响周边居民。

（3）加强厂区卫生的清理、规范建设好危废暂存间。

（以下无正文）

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：                  填表人（签字）：                              项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 | 年产120万米高强预应力混凝土管桩生产项目 | 项目代码 |  | 建设地点 | 湖南衡阳松木经济开发区内衡大北路以北、新安路以西地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） | C3021 水泥制品制造 | 建设性质 | (新建 □ 改扩建 (技术改造 |
|  | 设计销售能力 | 年产高强预应力混凝土管桩120万米 | 实际销售能力 | 年产高强预应力混凝土管桩120万米 | 环评单位 | 广州市环境保护工程设计院有限公司 |
|  | 环评文件审批机关 | 衡阳市环境保护局 | 审批文号 | 衡环评[2018]004号 | 环评文件类型 | 报告表 |
|  | 开工日期 | 2018年9月 | 竣工日期 | 2018年12月 | 排污许可证申领时间 | / |
|  | 环保设施设计单位 | / | 环保设施施工单位 | / | 本工程排污许可证编号 | / |
|  | 验收单位 | 衡阳大华建材有限公司 | 环保设施监测单位 | 湖南科博检测技术有限公司 | 验收监测时工况 | 75% |
|  | 投资总概算（万元） | 5880 | 环保投资总概算（万元） | 87 | 所占比例（%） | 1.48 |
|  | 实际总投资（万元） | 5880 | 实际环保投资（万元） | 90 | 所占比例（%） | 1.53 |
|  | 废水治理（万元） | 12 | 废气治理（万元） | 57 | 噪声治理（万元） | 20 | 固体废物治理（万元） | 2 | 绿化及生态（万元） | / | 其他（万元） | / |
|  | 新增废水处理设施能力 | / | 新增废气处理设施能力 | m³/h | 年平均工作时 | 2400h/a |
| 运营单位 | 衡阳大华建材有限公司 | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） |  | 验收时间 | 2019年12月 |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制（工 业建 设项 目详填） | 污染物 | 原有排 放量(1) | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) | 本期工程产生量(4) | 本期工程自身削减量(5) | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) | 区域平衡替代削减量(11) | 排放增减量(12) |
|  | 废水 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 化学需氧量 | / | 34 | 500 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 氨氮 | / | 1.167 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 废气 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 二氧化硫 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 烟尘 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 氮氧化物 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 固体废物 | / | / | / | 835.5343 | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 危险废物 |  |  |  | 0.8 | / |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升

### 附件1  环评批复

### 附件2  监测委托函

### 附件3  验收监测期间生产工况

### 附件4 环保管理制度

### 附件5  环保工作总结

附件6 应急预案备案证

附件7  危废协议

附件8  危废台账

附件9  检测报告

### 附图1 项目地理位置图

### 附图2 项目平面布置图

附图3 项目周边环境状况及监测点位示意图

附图4  项目雨污水流向图

附图5  废水排放去向图

附图6  项目现场照片

| 厂区大门 | 办公区 |
| --- | --- |
|  | 下料区 |
| 生产区1# | 生产区2# |
| 堆场 | 搅拌区及原料筒仓区 |
| 搅拌机 | 乙炔储存区 |
| 洗石废水工艺流程 | 压滤机 |
| 初雨池 | 筒仓 |

## 附图7  专家意见

衡阳大华建材有限公司

年产120万米高强预应力混凝土管桩生产项目

竣工环境保护验收意见

2019年12月13日，衡阳大华建材有限公司主持召开了《衡阳大华建材有限公司年产120万米高强预应力混凝土管桩生产项目竣工环境保护验收》技术评审会。参加会议的有竣工验收单位湖南科博检测技术有限公司，会议另邀请了3位专家共同组成竣工验收组（名单附后）。会前，验收组现场察看了各环保设施运行情况；会上，建设单位介绍了项目建设情况、污染防治措施建设现状以及环境管理情况；竣工验收单位介绍了竣工验收报告的主要内容。根据建设项目环保竣工验收办法及项目环保措施要求，经讨论，验收意见如下：

一、项目基本情况

项目位于湖南衡阳松木经济开发区内衡大北路以北、新安路以西（中心地理位置北纬：26°57'42.00"、东经：112°38'34.55"），项目占地面积约为30440.15m2，主要设有原材料堆场、行吊成品堆场、预制构件厂房、水泥拌合站、综合楼、水泵及发电机房等。项目总投资5880万元，其中环保投资90万元，占总投资的1.53%。

二、污染防治措施落实情况

1、废气

项目产生的废气主要有水泥仓、磨细沙仓仓顶粉尘、称量粉尘、拌和设施投料粉尘、沙料筛分粉尘、砂石堆场扬尘、装卸粉尘、金属粉尘、焊接烟尘以及食堂厨房产生的油烟废气。

项目水泥及磨细沙入罐、物料称量、拌和投料过程中产生的粉尘经集气罩收集后进入布袋除尘器处理后的废气通过15m高排气筒排放；食堂油烟经静电油烟净化器处理后通过油烟排放管道排放；沙料筛分、砂石堆场及装卸扬尘、金属粉尘、焊接烟尘采取洒水降尘、加设棚盖及围挡、加强通风等措施后无组织排放；

2、废水

项目产生的废水主要有洗石废水、设备及车辆冲洗废水、厂区初期雨水。

生活污水经现有化粪池处理后排入园区污水管网；洗石废水经三级沉淀池沉淀后循环使用不外排；设备及车辆冲洗用水通过地面截排水设施收集至三级沉淀池处理后回用于生产；初期雨水经初期雨水收集后回用于降尘不外排；

3、噪声

项目主要噪声源来自水泥拌和物拌和机、滚焊机等机械设备运行噪声，采取选用低噪声设备，通过基础减震，建筑隔声降噪；

4、固废

本项目固体废物主要有员工生活垃圾、切割产生的边角料、脱模产生的边角料、沉降金属颗粒物、废焊条及焊渣、布袋除尘器收集的粉尘、废铁、不合格产品、沉渣、废油、废脱模剂及其废包装桶。各类固废处置去向如下：

生活垃圾由企业自行运至当地生活垃圾中转站，再由环卫部门统一清运、处理；切割产生的边角料、沉降金属颗粒物、焊渣、废铁分类收集暂存，再统一外售给废品回收单位；脱模产生的边角料和不合格产品可送给附近工地作填方使用；布袋除尘器收集到的水泥粉尘可全部回用于生产；废焊条交给原生产厂家回收处理；废油、废脱模剂经危废暂存间妥善暂存后，定期交有资质单位处理；废油桶、废脱模剂桶由厂家回收。

三、验收监测情况

1、废水

验收监测期间，项目生活污水排放口的化学需氧量、氨氮、悬浮物、动植物油、总磷、粪大肠菌群、阴离子表面活性剂的日均值及pH值范围均达到了《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级排放标准要求；

2、废气

验收监测期间，项目有组织排放废气监测点颗粒物检测结果均达到《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1中标准；项目无组织排放废气监测点颗粒物检测结果均达到《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3中无组织排放标准要求；食堂油烟废气检测结果均达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中排放标准要求；

2、噪声

验收监测期间，项目厂界东、南、西、北侧监测点昼间、夜间厂界噪声监测结果达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

四、验收结论

验收专家组通过审阅验收监测报告，查看“衡阳大华建材有限公司年产120万米高强预应力混凝土管桩生产项目”现场环保措施落实情况，经过充分讨论，一致认为项目建设前期环境保护审查、审批手续完备，在完善相关环保设施，并经专家现场核实落实到位后，原则同意通过竣工环保验收。

五、对建设方环境保护工作的整改要求与建议

1、按环评批复和水泥行业特别排放限值要求，砂石投料、仓顶粉尘、称量粉尘各自经集气罩收集、布袋除尘后由15m高排气筒排放；对砂石料堆场、运输扬尘增设喷雾降尘措施；加强布袋除尘设施维护与管理，及时更换破损布袋；

2、完善砂石骨料皮带密闭措施；

3、完善雨水收集沟和初期雨水池修建，初期雨水经收集后回用于降尘或生产不外排；完善生产废水三级沉淀池建设，防止生产废水外溢；

4、加强环境管理，及时清理废水收集沟和沉淀池沉渣，及时清扫路面洒落砂石料；

5、按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求，建设规范的危废暂存间：⑴设置危废标识标牌；⑵完善危废暂存“三防”措施，对暂存间上门、上锁专人管理，增设风险防控措施，防止发生泄漏风险；⑶加强环境管理，建立危废收集、台账记录、转移等管理制度。

六、对验收报告的修改建议

1、补充工程实际组成一览表，对比环评，核实生产设备、实际建设内容是否发生变更；核实各环保措施落实情况，补充环保设施一览表；

2、核实粉尘排放验收执行标准；

3、补充生产废水沉淀池和初期雨水池个数、尺寸、容积大小等参数，分析有效池容是否满足功能要求；分别补充生产废水、初期雨水收集路径图、生活废水、后期雨水排放路径图；

4、完善固废措施调查，补充危废暂存间、一般固废（沉泥）暂存间面积、所在位置，说明沉泥产生量、处置去向；明确各类危废最大暂存量、转移频次、转移量，说明危废收集、转移台账记录是否规范，补充危废台账记录、转移联单、危废处置协议作为附件；补充废油桶回收协议；

5、验收登记表补充废水、废气、固废填报；完善环保设施照片。

验收专家组成员： 陈朝猛，孙振华，胡小平

2019年12月13日

附图8  专家签到表

附图9  网上公示截图

附图10  全国建设项目竣工验收平台公示

# Text boxes

N

厂界〇1

图列：

## 废水监测★

## 有组织废气监测◎

无组织废气监测〇

## 厂界噪声监测▲

车间〇1

★1

◎2

◎1

厂界〇3

厂界〇2

车间〇3

车间〇2

▲1

▲3

▲2

▲4

沉淀池

排气筒

排气筒