衡阳市生态环境局

关于《龙源衡东分散式风电场项目

环境影响报告表》的批复

湖南龙源风力发电有限公司:

你公司《关于申请批复龙源衡东分散式风电场项目环境影响报告表的报告》、安徽禾美环保集团有限公司编制的《龙源衡东分散式风电场项目环境影响报告表》（报批稿）、衡东分局预审意见及专家组评审意见均收悉，经研究，批复如下：

一、你公司拟投资19395万元，在衡东县洣水镇、白莲镇、杨桥镇、甘溪镇境内建设龙源衡东分散式风电场项目。风电项目中心坐标为：E113°1.032'和 N27°09.574',场内海拔高度在90m～460m。项目工程施工占地总面积约20.98hm2，其中永久占地约 0.4hm2，临时占地约20.58hm2。主要建设内容包括：单机容量3MW的风电机组7台，总装机容量21MW；35kV开关站1座，发电电力经开关站，以一回35kV出线接至110kV白莲变电站；配套建设开关站占地1480m2，开关站内布置35kV预制舱、低压配电舱、二次预制舱、监控平台预制舱、蓄电池预制舱、危废暂存间、值班宿舍等。我局原则同意《龙源衡东分散式风电场项目环境影响报告表》的结论及建议，建设单位须严格执行环保“三同时”制度，认真落实环境影响报告表提出的各项生态保护和污染防治措施，确保外排各项污染物稳定达标排放，固体废物得到妥善处置。

二、项目在工程建设和运营中应重点做好以下工作：

（一）优化项目设计。在主体工程和配套设施的设计上要充分考虑与当地的景观相协调性，保护周围的植被、水体、地貌、景物。细化本项目环境保护实施计划，制定环境风险应急预案，本项目环保投资必须纳入工程投资概算。7﹟风机单独设置在风电场东南侧的山脊上，施工期改建道路应严格按照设计路线，不得偏移，严控边界，不得多占用林地，破坏植被。

（二）加强项目施工期的环境管理，分期施工，文明施工，尽可能减少施工给居民带来的影响；做好渣土运输和道路保洁工作，同时采取洒水、禁止在大风期进行施工作业、减少建材露天堆放等有效措施减少扬尘污染，施工采用商品混凝土，现场不得设置搅拌站。采用低噪声设备和限制作业时间，防止施工噪声扰民；在保证工程质量的同时，尽量缩短施工时间。施工道路、弃渣场及风机平台边坡坡脚应筑浆砌石挡墙及护坡，风机叶片运输最大程度降低道路改造对生态环境的破坏，严格控制道路路基和路面宽度，降低道路开挖裁切面积，最大限度减少对地表的扰动，施工道路两侧和渣场周边科学设置排水沟；机械修配和冲洗、汽车保养产生的废水经过隔油沉淀池处理后回用于冲洗机械车辆或场内降尘，不外排；生活污水经化粪池和地埋式污水处理设施处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 一级标准后回用；施工废水经沉砂池沉淀处理后回用于生产或洒水降尘，不外排。施工中不得随意砍伐树木，破坏植被，做到“少占用、边施工、边恢复”的生态恢复要求；施工期间对评价区内古树建立档案，就地保护，在道路区、施工区发现保护植物必须采取绕避、设置保护警示牌等保护措施；进一步优化弃渣场和表土场设置方案，做好施工表土剥离与保存，设临时表土堆放处，表土用于复土恢复植被。工程弃渣应堆放在规划的弃渣场，渣土回用时应先划线砌护坡或挡墙，禁止渣土无序就地向周边倾倒；弃土场在土方堆置结束后，应采取排水、稳固、恢复植被措施。加强施工管理，严格控制施工场界，不得越界施工破坏周边生态环境，严禁捕杀野生动物。严格按照水行政主管部门批复的水土保持方案落实水土保持措施，及时绿化并恢复植被。开展施工期生态环境监测和工程环境监理。

（三）加强项目营运期环保措施。职工生活废水经一体化污水处理装置处理达标后回用于站内绿化，不外排。职工生活垃圾定点收集后定期交由当地环卫部门定期清运、统一处置；废蓄电池、废润滑油、含油抹布和手套均为危险废物，需分类收集交由有资质单位妥善处置；做好风电机组、箱式变压器的检查维护，设置事故集油池预防漏油风险。站界工频电场强度、工频磁感应强度执行《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)中相应限值。减少风电场运行等噪声影响，做到噪声不扰民。做好运用期生态保护工作。

（四）建立健全环境管理制度，保持污染治理设施正常运行，确保污染物达标排放，落实风险防范和应急措施。

（五）做好项目噪声防护距离内的控规工作。你公司应配合当地政府及有关主管部门做好相关规划用地，在本工程区域风机点位和开关站300m范围、场内道路和弃渣场100m范围内禁止规划新建居民、学校、幼儿园等噪声敏感建筑物。

（六）加强环境管理。项目施工、运行过程中，若对周边环境保护目标的环境影响超出报告表预测结果，应及时采取停止施工、停止运行相应风机等措施。

三、项目须办理征占用林地手续后方可动工建设。项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目建成后，应按规定程序实施竣工环境保护验收。若项目的性质、规模、地点及防治污染、防止生态破坏的措施等发生重大变化，应重新报批该项目的环境影响报告表。自环境影响报告表批复文件批准之日起超过5年，方决定该项目开工建设的，环境影响报告表应当重新审核。

四、你公司应在收到本批复后 15 个工作日内，将批复及批准的环境影响报告表送衡东县人民政府、衡阳市生态环境局衡东分局，并按规定接受各级生态环境行政主管部门的监督检查。项目的日常监督管理工作由衡东分局负责。

衡阳市生态环境局

2020年12月14日