衡阳市生态环境局

关于《G234常宁市新河至蒲竹公路工程一期（兰江新山至洋泉泉峰段）环境影响报告表》的批复

常宁市交通运输局:

你公司《关于申请批复G234常宁市新河至蒲竹公路工程一期（兰江新山至洋泉泉峰段）环境影响报告表的报告》、湖南宏晟环保技术研究院有限公司编制的《G234常宁市新河至蒲竹公路工程一期（兰江新山至洋泉泉峰段）环境影响报告表》（报批稿）、常宁分局预审意见及专家组评审意见均收悉，经研究，批复如下：

一、你公司拟投资52981万元，新建G234常宁市新河至蒲竹公路工程一期（兰江新山至洋泉泉峰段）工程。工程起点于兰江乡新山村与G356(原S320)交叉，再往南经波江、洞山至白毛塘，再沿X080往南经东山至坦冲与老路分离，经洋泉镇集镇东侧绕镇后至洋泉镇泉峰村终点。线路全长16.264km，采用二级公路标准，设计速度60km/h，路基宽12m，共设桥梁212m/2座（全部新建），涵洞77道，新征用地57hm2。本工程不设置沥青搅拌站和混凝土搅拌站，均采购成品料，由专业运输车辆运。我局原则同意《G234常宁市新河至蒲竹公路工程一期（兰江新山至洋泉泉峰段）环境影响报告表》的结论及建议，建设单位须严格执行环保“三同时”制度，认真落实环境影响报告表提出的各项生态保护和污染防治措施，确保外排各项污染物稳定达标排放，固体废物得到妥善处置。

二、项目在工程建设和运营中应重点做好以下工作：

（一）严格落实生态环境保护措施。按经水土行政主管部门审查同意的水土保持方案做好施工期和营运期的水土保持工作，防止水土流失。禁止在自然保护区、饮用水源保护区及生态红线等环境敏感区内设置取、弃土场、施工生产区等临时工程。工程中的挖填方和弃渣应统筹安排，尽量做到土石方平衡，并做好项目占地和生态破坏的补偿和恢复工程，切实保护好生态环境。分期施工，文明施工，尽可能减少道路建设施工给居民带来的影响；道路绿化工程要与主体工程同时规划、同时设计、同时投资。

（二）严格落实水环境保护措施和大气污染防治措施。按报告表提出的措施和建议优化施工工艺和施工方式，制定施工期风险防范与应急措施。加强项目施工期工程管理,做好挡护措施，严禁污水、污泥等直排进入水体。施工废水经隔油池、沉淀池处理后回用不外排。严格管理施工机械，严禁油料泄漏和倾倒废油料。合理设置建筑材料堆放点，选址避让环境敏感目标，并减少对耕地的占用。采取洒水降尘、围挡作业、加装防尘网、渣土封闭运输等污染控制措施，以减少粉尘污染。

（三）严格落实噪声污染防治措施。施工单位要采取各项噪声控制措施，确保施工噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523－2011）。尽量采用低噪声施工机械，实行规范施工、分时段作业等措施，敏感点附近的施工区避免夜间施工，临敏感点侧设置临时隔声屏障，确保噪声不扰民。落实并优化报告表提出的运营期噪声污染防治措施。根据实际情况针对工程沿线声环境敏感点临道路侧，采取安装通风隔声窗、设置禁鸣限速标志，加强绿化等措施，控制和减小交通噪声对其影响，确保满足相应功能区划要求。积极配合当地政府及相关部门合理规划沿线土地使用和建设布局，在噪声超标范围内不得新建学校、医院等、集中居住区等声环境敏感建筑物。

（四）项目产生的固体废物需妥善处置。施工期产生的建筑垃圾和生活垃圾需设置收集点，集中收集后分类合理处置，不得随意丢弃。

（五） 严格落实环境风险防范措施。设置路（桥）面径流收集系统和事故收集池，路段两侧护拦进行强化、加固设计，并设置警示标志。加强公路沿线日常管理，保持各事故池有效容积，确保一旦发生危险品运输事故，能及时收集事故废液、废水等并外运处置，禁止直排外环境。制定环境风险应急预案，报当地生态环境部门备案。建立公路管理部门与饮用水水源管理部门、地方政府及相关部门的应急联动机制。

（六）开展工程环境监理，定期向当地生态环境主管部门提交工程环境监理报告。

三、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。施工招标文件、施工合同和工程监理招标文件中应明确环保条款和责任，环保投资必须纳入工程投资概算。项目完工后应按规定程序实施竣工环境保护验收。项目建设过程中“三同时”执行情况的监督检查和日常环境管理工作由常宁分局具体负责。

四、本项目具体实施方案通过专家评审后，项目方可动工建设。项目开工建设前，应依法完备其他行政许可手续。

五、环境影响报告表经批准后，该项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施发生重大变动的，须重新报批环境影响报告表。自环境影响报告书批复文件批准之日起，如超过5年方决定工程开工建设的，环境影响报告表应当报我局重新审核。

六、你单位应在收到本批复后的15个工作日内，将本批复及批复批准后的环境影响报告表送衡阳市生态环境局常宁分局和常宁市人民政府，并按规定接受各级生态环境管理部门的日常监督检查。

衡阳市生态环境局

2020年12月25日